附件1

2019年度灌云县技能竟赛选手报名表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 政治面貌 |  |  |
| 出生日期 |  | 联系电话 |  |  |
| 身份证号码 |  |
| 户籍所在地 |  |
| 工作单位 |  |
| 从事职业 （工种） |  | 现职业资格等级 |  |
| 参赛工种 | □中式烹调 □西式面点 □砌筑 □电焊 □起重装卸机械操作（叉车） |

说明：请于10月15日前向灌云县人力资源和社会保障局710办公室提交参赛选手报名表、身份证复印件、2寸彩色免冠照片，以便办理报名手续。

附件2

2019年度灌云县职业技能竞赛

比赛规则和评分标准

一、电焊

焊工技能竞赛的技术标准，以《焊工国家职业标准》高级工（国家职业资格三级）为依据。

（一）竞赛内容

竟赛包括理论知识（笔试）和实际操作两部分。

1、理论知识

理论从焊工三级卷库中抽取，理论知识竞赛时间为60分钟，试卷总分100分，单选题80题、判断题20题。

2、技能竞赛内容

内容1：管径φ≤76mm的低碳钢管对接垂直固定加排管障碍的单面焊双面成型焊接。

（1）本项分值：100分

（2）竞赛时间：准备时间30 min；正式操作时间30min；

时间允许差：每超过5min扣总分1分，不足5min按5min计算，超过额定时间15min不得分。

（3）竞赛形式：实际操作

内容2：管径φ≤76mm的低碳钢管对接水平固定加排管障碍的单面焊双面成型焊接。

（1）本项分值：100分

（2）竞赛时间：准备时间15 min；正式操作时间35min；

时间允许差：每超过5min扣总分1分，不足5min按5min计算，超过额定时间15min不得分。

（3）竞赛形式：实际操作

3、具体竞赛要求

（1）内容

① 焊接方法  焊条电弧焊

② 母材钢号  20

③ 焊件尺寸  φ60×5×200 mm

④ 焊接位置  水平固定

⑤ 焊件坡口形式  V型坡口，坡口面角度32°±2

⑥ 焊接材料  焊条E4303（或E5015） φ2.5mm

（2）操作要求

① 单面焊双面成形 ；

② 钝边高度与间隙自定；

③ 焊前焊件坡口两侧10~20mm清油除锈，试件正面坡口内定位焊2~3点，长度≯20mm，且不得位于时钟5~7点；

④ 定位装配后，将装配好的试件固定在操作架上；

⑤ 试件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置；

⑥ 焊接过程中劳保用品穿戴整齐；焊接工艺参数选择

正确，焊后焊件保持原始状态。

⑦ 焊接完毕后，关闭电焊机，工具摆放整齐，场地清理干净。

（3）否定项：

若考生出现下列情况，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分：

① 工具准备不齐，无法完成考试；

② 超过规定时间15分钟；

③ 焊缝表面没有焊接成型或不是原始状态，有加工、补焊、返修等现象或有裂纹、气孔、夹渣、未熔合、未焊透等任何缺陷存在；

④ 更换和改变焊接位置；

⑤ 焊缝外观质量得分低于24分，或总分低于60分。

4、设备

（1）操作技能竞赛所用设备、设施及耗材见表1。

（2）参赛选手自备工具

面罩、手套、劳动防护用品（工作服、鞋、帽、平光眼镜等）；锤子、錾子、锉刀、钢丝刷、砂纸、活动扳手、尖嘴钳、电动磨光机等工具。

（二）竞赛的相关规定

1、理论考试规则

（1）参赛选手提前10分钟进入考场，按指定座位号入座，并将参赛证、身份证放桌上，由监考裁判员查验。

（2）理论考试采用笔试、闭卷方式。

（3）赛前须按竞赛规则准备好参赛用品，严禁携带比赛违禁的物品进入赛场。

（4）考试开始后迟到10分钟及以上者，按自动弃权处理。

考试开始30分钟后方可离开考场，并不得在考场周围喧哗、逗留。

（5）考试试卷的填写，按照比赛的统一规定填写。试卷其他位置不得有任何标记，来暗示自己的身份，如有发现按作弊处理。

（6）考试过程中，如有问题可举手示意，由监考人员负责处理。如问题涉及考题，监考人员不得做任何解释和暗示。

（7）考试结束，一律停止答题，并将答卷扣放在桌面上，待监考人员收卷后，迅速离开考场。

（8）参赛选手应遵守考场纪律，服从监考人员的指挥，独立完成答卷。选手违反竞赛规则、作弊和弃权，一律按0分处理。

2、操作技能竞赛规则

（1）选手依规定时间，凭竞赛抽签工位号进入工位。开赛迟到30分钟及以上者，按自动弃权处理。

（2）竞赛开始铃声响，开始焊接。所有试件焊接完成后，选手应举手示意裁判记录操作技能竞赛实际时间，以备成绩相同者排序需要。

（3）由于外界原因（电源或其它无法抗拒的因素）而影响操作时，选手有权提出，经裁判长核实情况，若确定该试件的质量已受影响，可调换正在施焊的这一试件，时间另计。

（4）竞赛过程中，选手若需休息、饮水、用餐、上洗手间，一律计算在操作时间内。

（5）竞赛时间结束，一律停止施焊，否则该项判废。

3、操作技能其他规定

（1）选手试电流只能在专门发给的试板上进行，不准在工位装配夹具上试电流；不准在装配夹具上点固试件。

（2）施焊过程中如遇清理焊缝使试件移位，应在监考人员监督下恢复原位。试件未焊完不准取下（不包括最后表面清理）。不得在试件上作任何标记（包括电弧划伤），否则，该单项按0分处理。

（3）已完成的焊缝的正、反表面不准修复补焊，若经修复则该条焊缝按0分处理。

（4）电动磨光机除了允许打磨试件和定位焊以外，一律不允许用于焊道（层间）清理和焊缝表面清理。

（5）焊条按竞赛规定的规格发放，参赛选手必须按各项目指定的焊条规格进行施焊。若发现违反规定者，除该试件不予评分外，不再补发焊条。每场竞赛用剩的焊条应及时清理回收。

（6）竞赛完毕，选手应认真清理试件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏试件焊缝的外形。清理好的试件交监考检查，监考如发现选手对试件未清理干净，有权督促选手返工。对清理好的试件由监考人员会同选手将试件交指定地点封号，并在竞赛监考记录上双方签字。

（三）竞赛的成绩评定

1、评定人员

竟赛选手的成绩评定人员由大赛裁判组负责。

2、评分方法

竟赛成绩由理论知识比赛和技能操作比赛两部分成绩组成。

理论知识比赛部分，满分为100分，占总成绩的20%；理论知识比赛成绩由评分裁判员根据评分标准统一阅卷、评分与计分。

技能操作比赛部分，满分为200分，占总成绩的80%。技能操作总得分换算成百分制后计入个人的技能操作得分。

3、最终名次确定

本项目比赛名次依据以下排名规则顺序排列：

（1）依据理论知识和实操技能两项成绩之和排名，即较高者，名次在前。

（2）参赛选手总成绩相同，实操技能成绩高者，名次在前。

（3）实操技能成绩相同者 ,实操技能比赛所用时间较短者，名次在前。

电焊操作技能竞赛设备、设施及耗材

| 序号 | 项 目 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地准备 | ①操作间 ②操作架 |  | 1间 1套 |  |
| 2 | 钢材准备 | 20钢管 | φ60×5×100坡口面角度32°±2° | 2节 |  |
| 3 | 焊接材料准备 | E4303 电焊条 | φ2.5mm | 6根 | 或E5015 |
| 4 | 焊接设备准备 | 交流（或直流）焊条电弧焊设备 | 额定电流≥300A | 1台 |  |
| 5 | 加工工具准备 | ①操作台 ②台虎钳 ③克丝钳 ④钢丝刷 ⑤锉刀 ⑥活动扳手 ⑦台式砂轮或角向磨光机 | 10″ 8″ 12″ 12″ | 1台 1台 1把 1把 1把 1把 1台 |  |
| 6 | 焊接工具准备 | ①焊工面罩及黑玻璃 ②焊接电缆及电焊钳 ③手锤 ④扁铲（扁铲、尖铲等） | ≥300A | 1套 1套 1把 1套 | 考生自带 |

管径φ≤76mm的低碳钢管对接垂直固定加排管障碍的

单面焊双面成型焊接评分标准

| 序号 | 内容 | 要 点 | 配分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊前准备 | ①工件清理（焊前、焊后） ②定位焊 ③焊接参数调整 | 10 | ①工件清理不干净 ②点固定位不正确 ③焊接参数调整不正确 | 扣3分 扣3分 扣4分 扣完为止 |  |  |
| 2 | 焊缝外观质量 | ①焊缝余高 ②焊缝余高差 ③焊缝宽度差 ④焊缝直线度 ⑤咬边 ⑥用φ42mm钢球通球 | 40 | ①焊缝余高＞3mm； ②焊缝余高差＞2mm； ③焊缝宽度差＞3mm； ④焊缝直线度＞2mm； ⑤咬边(0(5mm，累计长度每5 mm； 咬边深度＞0.5mm或累计长度＞18mm。 ⑥通不过 | 扣5分 扣5分 扣5分 扣5分 扣1分 扣10分 扣40分 |  |  |
| 3 | 焊缝内 部质量 | 射线探伤标准：GB3323 | 40 | 射线探伤后按GB3323评定 ①焊缝质量达到Ι级； ②焊缝质量达到Ⅱ级； ③焊缝质量达不到Ⅱ级。 | 扣0分 扣10分 |  |  |
| 4 | 安全文 明生产 | ①劳保用品 ②焊接过程 ③场地清理 | 10 | ①劳保用品穿戴不全； ②焊接过程中有违反安全操作规程的现象； ③场地清理不干净，工具码放不整齐。 | 扣2分 扣2~5分 扣3分 扣完为止 |  |  |
| 5 | 考试用时 | 考试用时超时 | --- | 超时在总分中扣除： 每超过时间允许差5min （不足5min按5min计算） | 扣总分1分 |  |  |
|  |  |  |  | 超过额定时间15min。 | 本题0分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 否定项：若考生出现下列情况，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分：① 工具准备不齐，无法完成考试；② 超过规定时间15分钟；③ 焊缝表面没有焊接成型或不是原始状态，有加工、补焊、返修等现象或有裂纹、气孔、夹渣、未熔合、未焊透等任何缺陷存在；④ 更换和改变焊接位置；⑤ 焊缝外观质量得分低于24分，或总分低于60分。 |

管径φ≤76mm的低碳钢管对接水平固定加排管障碍的单面焊双面成型焊接评分标准

| 序号 | 内容 | 要 点 | 配分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊前准备 | ①工件清理（焊前、焊后） ②定位焊 ③焊接参数调整 | 10 | ①工件清理不干净 ②定位焊定位不正确 ③焊接参数调整不正确 | 扣3分 扣3分 扣4分 扣完为止 |  |  |
| 2 | 焊缝外观质量 | ①焊缝余高 ②焊缝余高差 ③焊缝宽度差 ④焊缝直线度 ⑤咬边 ⑥用φ42mm钢球通球 | 40 | ①焊缝余高＞3mm； ②焊缝余高差＞2mm； ③焊缝宽度差＞3mm； ④焊缝直线度＞2mm； ⑤咬边(0(5mm，累计长度每5 mm扣1分， 咬边深度＞0.5mm或累计长度＞18mm。 ⑥通不过 | 扣5分 扣5分 扣5分 扣5分 扣1分 扣10分 扣40分 |  |  |
| 3 | 焊缝内 部质量 | 射线探伤标准：GB3323 | 40 | 射线探伤后按GB3323评定 ①焊缝质量达到Ι级； ②焊缝质量达到Ⅱ级； ③焊缝质量达不到Ⅱ级。 | 扣0分 扣10分 |  |  |
| 4 | 安全文 明生产 | ①劳保用品 ②焊接过程 ③场地清理 | 10 | ①劳保用品穿戴不全； ②焊接过程中有违反安全操作规程的现象； ③场地清理不干净，工具码放不整齐。 | 扣2分 扣5分 扣3分 扣完为止 |  |  |
| 5 | 考试用时 | 考试用时超时 | --- | 超时在总分中扣除： 每超过时间允许差5min （不足5min按5min计算） | 扣总分1分 |  |  |
|  |  |  |  | 超过额定时间15min。 | 本题0分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 否定项：若考生出现下列情况，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分：① 工具准备不齐，无法完成考试；② 超过规定时间15分钟；③ 焊缝表面没有焊接成型或不是原始状态，有加工、补焊、返修等现象或有裂纹、气孔、夹渣、未熔合、未焊透等任何缺陷存在；④ 更换和改变焊接位置；⑤ 焊缝外观质量得分低于24分，或总分低于60分。 |

二、西式面点

(一)竞赛方式

西式面点项目竞赛采用单人赛形式。

(二)竞赛内容

竞赛命题按照《西式面点师国家职业标准》基础理论知识要求（三级）标准命题。试题分理论和操作技能两个部分，均为百分制，分别占总成绩的20%和80%。

1、理论知识部分

(1)试题范围

理论知识比赛覆盖《西式面点师国家职业标准》基础理论知识点，以与西式面点有关的专业知识为主，其他相关知识为辅。内容涵盖裱花蛋糕制作原理、面包制作原理、原材料的应用与储存方法、饼干的制作原理、以及职业道德、安全生产等知识。

(2)试题类型

题目类型为客观题（单选题80题、判断题20题），参赛选手自带答题用2B铅笔、橡皮、钢笔或水笔。

(3)竞赛时间

理论比赛为闭卷，要求在规定时间内独立完成赛题的解答，时间为60分钟。

(4)命题方式

理论比赛将根据《西式面点师国家职业标准》基础理论等级的理论要求，国家题库抽取与专家命题相结合。

(5)理论考场规则

①考生须在开考前15分钟凭身份证和参赛证进场，对号入座。入座后将证件放在桌面右上角位置，以便查对。

②迟到30分钟不得入场，开考30分钟后方可交卷。

③考生考试时除带必要的文具(如钢笔、圆珠笔、2B铅笔、橡皮等)外，任何书籍资料、电子通讯设备等不准带人考场。

④考生如遇试题错误和字迹模糊，可举手向监考人员询问，但不得涉及试题内容。

⑤考生进入考场后，要关闭所有通讯工具，保持考场安静，不准吸烟。交卷后立即离开考场，不得在考场附近逗留、谈论。

⑥考生必须严格遵守考场纪律，考试时不准交头接耳，不准偷看他人答案，不准传递、夹带、换卷。对于违反纪律和舞弊者，视其情节轻重，分别给予批评教育、试卷作废、取消考试资格等处理。

⑦考试结束，监考人员要整理试卷，清理考场，并认真填写考场记录，连同试卷交督考人员密封。

⑧除监考人员、巡视人员外，未经批准，其他人员一律不得进入考场。

2、实际操作部分

竞赛内容:1.裱花蛋糕制作工艺（A项）

2.饼干制作工艺（B项）

3.辫子包（C项）

竞赛作品要求与规格：

（一）裱花蛋糕制作要求与规格（限时120分钟）

1.裱花蛋糕制作工艺要求：①参赛作品大小尺寸不限，使用材料不限。装饰蛋糕坯和辅助装饰物可预先制作，但预先制作的辅助装饰物不得超过装饰物总量的25%。所有装饰物必须可食用。②选手须在比赛开始前在大赛作品说明卡上写出参赛作品的主题构思；参赛作品中不得体现参赛选手的姓名和单位名称，否则取消评分资格。

2.裱花蛋糕制作提供条件:裱花蛋糕规格赛场提供电冰箱、搅拌机、蛋糕转台、植脂奶油、热水、直径30cm的蛋糕坯，其他工具和原料选手自备。所用原料及工具根据作品内容也可完全自备。选手按参赛作品尺寸自行准备蛋糕底托。

3.裱花蛋糕评分标准:从主题创意、整体美感、口味、技巧、布台、卫生、着装、操作时间等方面进行评分。

（二）饼干制作要求与规格（限时90分钟）

1.饼干制作工艺要求：曲奇饼干一款。比赛品种自选，材料不限，主题明确，构图完整，造型创新美观，注意干净卫生。

2.曲奇饼干制作提供条件:曲奇饼干规格赛场提供搅拌机、盆、烤箱、操作台、裱花袋、低筋面粉、高筋面粉、糖粉或绵白糖、鸡蛋、奶粉、纯牛奶。其他工具和原料选手自备。

3.曲奇饼干评分标准:形态、色泽、风味、口感、组织、卫生。

（三）辫子包制作要求与规格（限时180分钟）

1.辫子包制作要求：①要求选手做三股辫子面包2个，四股辫子面包2个，五股辫子面包各2个，要求品种大小重量一致形状不限。②重量与长度要求：三股辫子面包120克/个 长度大约15cm-20cm左右、四股辫子面包240克/个 长度大约20cm-25cm左右、5股辫子面包300克/个 长度大约25cm-30cm左右。

2.辫子包制作提供条件:辫子包规格赛场提供搅拌机、醒发箱、烤箱、擀面棍、烤盘、高筋面粉、奶粉、酵母、改良剂、盐、鸡蛋、水、酥油、砂糖。其他工具和原料选手自备。

3.辫子面包评分标准:外观、内部组织、口味、作品一致性、卫生。

(四)选手最后台面清洁和作品摆台（限时10分钟）

其它扣分规定：

1.装饰物使用不可食用材料扣5分。

2.使用不符合食品安全规定的材料扣5分。

3.使用原料数量未进行科学计算，造成原材料浪费的根据下列规则够分：超出原料总量15%以上扣1分；超出原料总量30%以上扣3分；超出原料总量50%以上扣5分。

4.不按规定使用设备器具，造成安全事故扣10分。

5.不符合食品卫生要求的操作及行为（如吐痰、抠鼻）扣5分。

6.竞赛结束时间已到，不听裁判劝阻继续竞赛视作弃权处理。实际操作竞赛以操作技能为主，设备、工量具的使用、精度校验及安全文明生产等操作规范在技能操作竞赛过程中进行考查，不再单独命题。

备注：具体评分细则赛前公布。

竞赛操作规范和安全要求

（1）正确操作搅拌机、烤箱、醒发箱，正确使用相关工具。

（2）烤箱烘烤时注意高温处理。

（3）选手必须穿戴烘焙服、帽子、口罩。

（4）工具、量具、刀具等不得随意摆放。

（5）如遇紧急突发状况，听从裁判员和工作人员的统一指挥。

成绩评定

1.成绩评定由大赛裁判组负责。

2.理论成绩根据选手的答题卡评定。

操作规范成绩根据现场实际操作表现，由现场裁判组集体评判并做好赛场记录，并经总裁判长批准生效。有下列情形者将予以扣分。

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣总分10～15%，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等严重不符合职业规范的行为，视情节扣总分5～10%。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣总分5～10%，情况严重者取消比赛资格。

（4）参赛选手的最终名次依据理论成绩和技能操作成绩的累加成绩排定，得出各选手的总成绩。当出现成绩相同时，计算小分分出名次。计算小分顺序为：先比较操作技能成绩，以成绩高者名次在前；若还不能分出先后，再比较作业时间，时间短者名次在前；若仍不能分出先后，取相同名次。

三、砌筑

砌筑竞赛设理论知识、操作技能2个模块。选手的成绩由理论考试成绩和技能比赛成绩两部分组成，理论成绩占总成绩的20%，技能成绩占总成绩的80%。

（一）理论考试

依据国家职业标准（国家职业资格三级）要求命题，单选题80题、判断题20题，共100分。

（二）操作技能

1、竞赛题目。砌620×620垃圾道，正面墙上留置一个洞口。采用MU10页岩标准砖砌筑，勾缝深浅一致，墙面清扫干净。图纸如下：

2、组砌方法：按图放线；立皮数杆找平基层；进行排砖；砌转角；挂线砌墙；采用一顺一丁法组砌；留洞口；对墙体进行质量检验。

3、质量标准：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）。

4、操作要求

(1)可使用自带的砂浆添加剂对砂浆和易性进行微改良。

(2)砂浆如在2小时内未使用完，应申请更新供应砂浆。

(3)如提供的砖未提前浇水湿润不得使用。

5、砌砖操作

(1)选砖：将砖的条面和丁面棱角整齐的砖面用在墙体的正面上。

(2)旋砖：将砖在手中进行旋转调整，将平整的面砌到正面墙上。

(3)砌筑：线挂好拉紧后，砌砖必须跟线走。俗称“上根线、下跟棱、左右相跟要齐平。”

(4)砌筑过程中要随砌随自检随修整，两端的大角确保垂直、平整。

(5)墙面砌出凹凸现象时，严禁砸墙。如墙体偏差较大应拆掉重砌。

(6)文明操作：铺灰挤浆时不要污染墙面，身体不要摩擦墙面，随时保证场地整洁有序。

(三)成绩评判的标准

具体分值分布详见评分记录表。

砌筑评分记录表

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 考核标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖 | 砖外观应达到要求 | 5 | 外观达不到要求扣5分。 |  |  |
| 2 | 轴线位移 | 10mm | 5 | 超过10mm每处扣1分，三处超过扣5分 |  |  |
| 3 | 垂直度 | 应符合规范要求 | 10 | 超过5mm者每处扣1分，三处以上超过5mm的扣10分。 |  |  |
| 4 | 平整度 | 5mm | 10 | 超过5mm每处扣1分，超过2处及一处超过8mm扣10分 |  |  |
| 5 | 组砌方法 | 方法正确，洞口尺寸偏差±5mm | 10 | 组砌不符合要求或洞口尺寸不准确者每处扣2分，3处以上扣10分 |  |  |
| 6 | 灰缝厚度、平直度 | 累计灰缝厚度不得小于8mm或大于12mm；平直度7mm | 10 | 每超过一扣2分，三处以上超过或一处超过25mm以上者扣10分 |  |  |
| 7 | 砂浆饱满度 | 不低于80% | 10 | 每超过一扣2分，三处以上超过扣10分 |  |  |
| 8 | 清水墙面 | 墙面整洁，灰缝均匀一致，不游丁走缝 | 10 | 一处不符合扣1分，三处以上不符合扣10分 |  |  |
| 9 | 安全生产 | 有安全防护措施，安全无事故 | 5 | 无措施扣2分，有事故者扣5分 |  |  |
| 10 | 操作方法 | 按工艺规范操作 | 5 | 一项不符合操作工艺标准者扣1分，有三项以上扣5分 |  |  |
| 11 | 文明施工 | 工完场清 | 5 | 工完场不清者扣5分 |  |  |
| 12 | 工具使用及维护 | 施工前后进行检查，工具使用结束后应进行清理 | 5 | 施工前后不检查，不清理酌情扣分 |  |  |
| 13 | 时间定额 | 在规定时间内完成操作 | 10 | 在定额时间内，完成工程量90%以下者扣10分，完成工程量在90%~100%之间者酌情扣分。 |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |  |
| 否定项：1、有重大安全事故及妨碍他人操作者 ；2、作品在规定时间内没完成不计分。 |

(四)场地和设施设备

1、场地要求

竞赛场地布局按照3mx4m/工位设计；场地平整,有顶蓬；赛场采光、照明和通风良好；砖块提前一天浇水；在竞赛区设置评委工作区1个，成绩评判区1个，光线充足，便于办公。

2、设施设备

(1)材料准备：标准砖、砂、水泥。

(2)机具准备：砂浆搅拌机1台。

(3)工具准备：用具：运输小推车，铁锨、灰斗、胶水管、小水桶、瓦桶。

(4)工程质量检测工具：根据评分需要进行准备。

(5)选手自备工具

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖刀 |  | 1 | 把 |
| 2 | 砖线 | 约10m | 1 | 个 |
| 3 | 水平尺 |  | 1 | 把 |
| 4 | 托线板、线锤 | 2m | 1 | 个 |
| 5 | 卷尺 | 3m | 1 | 把 |
| 6 | 墨斗 |  | 1 | 个 |
| 7 | 铅笔 |  | 1 | 支 |
| 8 | 水平管 | 4m | 1 | 条 |
| 9 | 铁锹 |  | 1 | 把 |
| 10 | 灰桶 | 中号 | 2 | 个 |
| 11 | 皮数杆 |  | 2 | 根 |
| 12 | 考生自己认为需要的其它工具 |

(五)赛场安全

大赛的安全目标——事故为零。

由组委会指定人员进行赛前安全交底，由参赛选手接受安全交底，并当面签字确认，明确比赛安全管理要求和自身责任。

四、起重装卸机械操作（叉车）

竞赛采取理论知识考试和技能操作考核相结合的方式。理论知识考试和技能操作考核均实行100分制，100分为满分。在竞赛成绩中，按照理论知识考试占20%、技能操作考核占80%为合计总分，依据总分从高到低排名，如总成绩相同则以技能操作成绩高的名次在前；总成绩相同且技能操作成绩也相同，则以技能操作项目用时短的名次在前。

(一)理论知识考试

1、考试内容

理论考试水平相当于内燃装卸机械司机高级工水平，适当增加新知识、新技术、新技能等内容的考题。本次竞赛理论《》知识考试命题范围，从东方公司技术部提供的理论知识竞赛题库抽取。

2、考试题型

所有考题均为客观题。其中单项选择题80题（每题1分），判断题20题（每题1分），共计100道题，满分100分，占总成绩的20%。

3、考试时间

60分钟

4、考试方式

实行填涂答题卡的方式进行考试。

（二）技能操作考核

1、比赛内容

叉车场地驾驶与穿针引线。

2、比赛顺序

选手按抽签分组顺序进行比赛。

3、竞赛项目

叉车场地驾驶与穿针引线组合竞赛项目。该项目是对叉车司机综合能力的考验，要求司机做到“稳、准、快、巧”，即精细、准确挂物件、轻熟绕障碍。

4、竞赛使用机械型号

内燃平衡重式（品牌：合力HELICPCD30）叉车，车辆不允许使用侧移功能。

5、竞赛使用的工具、主要仪器设备：

主要器材（每个考位）： “穿针”专用组件1套（见图3），“针线”支架1个（见图2），秒表2只、卷尺1把（50m），桩标15根（杆高大于2m），桩脚15只，指令哨1只。

(三)竞赛程序

1、参赛选手根据赛前通知的时间提前15分钟进入指定理论考试考场。

2、裁判员提前10分钟进入理论考试考场，由裁判长宣布考试纪律和要求后，分发理论考试试卷。

3、理论考试结束后，由工作人员统一、集中将选手带到实操现场候赛。

4、裁判长宣读实操比赛规则及选手比赛顺序。

5、裁判长宣布比赛开始。

6、宣布比赛成绩。

附：操作技能考核规定与说明

1．准备要求

（1）考场准备：

①设备准备：装备齐全的起重量3吨的叉车1台。物件1个，货盘规格：见图（1）

②工、量具准备：秒表1只、卷尺1把（50m），桩标15根（杆高大于2m），桩脚15只。

③场地划线（图形尺寸）准备：按图画线，布置标杆。

图（1）叉车场地驾驶与穿针引线训练考核示意图

图内尺寸：

a. 4至6桩和8至9桩为1.5倍车长；

b. 4至12桩和9至13桩各为1.5倍车长；

c. 4至9桩和12至13桩尺寸相同；

d. 车库长为1.1倍车长；

e. 库宽：

车宽为2.00米以下的叉车为车宽加0.30米；

车宽为2.01米以上的叉车为车宽加0.40米；

车宽在2.21米以上的叉车为车宽加0.50米；

f. 货位的挂桩、挂件见图（2）、图（3）；

（2）考生准备：无

2．考核要求

（1）本题分值：100分。

（2）考核时间：5分钟。

（3）考核形式：实际操作。

（4）具体考核要求：

①正确启动叉车；

②正确操作叉车按训练考试图规定的路线行驶。叉车由甲库起步前进，将挂桩上的挂件叉起后按图示路线倒入乙、丙库各一次，叉车出丙库后将挂件放到挂桩上再倒回甲库。

操作技能考核评分表

| 姓名 |  | 准考证号 |  | 比赛用时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽签号码 |  | 单 位 |  | 最终得分 |  |
| 序号 | 考核内容及扣分标准 | 扣分记录 | 扣分 |
| 1 | 上、下车动作或驾车动作不规范扣2--5分 |  |  |
| 2 | 起步前未鸣笛每次扣2分 |  |  |
| 3 | 开车前未松（或下车前未拉）手制动扣10分 |  |  |
| 4 | 擦标杆每次扣20分 |  |  |
| 5 | 碰倒标杆每次扣40分 |  |  |
| 6 | 车轮压线每次扣20分 |  |  |
| 7 | 车轮出线每次扣40分 |  |  |
| 8 | 驾驶动作不规范扣2---10分 |  |  |
| 9 | 取放挂件时倒车调整的每次扣10分 |  |  |
| 10 | 中途不该停车的地方停车每次扣20分 |  |  |
| 11 | 离合器或制动器使用不合理的扣10分 |  |  |
| 12 | 挂错档位每次扣10分 |  |  |
| 13 | 停车未摘档位扣20分 |  |  |
| 14 | 途中非机械原因熄火结束本项比赛 |  |  |
| 14 | 叉取、运送及挂桩挂件时，挂件跌落，结束本项比赛。 |  |  |
| 15 | 违反考试规则的终止比赛 |  |  |
| 16 | 违反安全操作规程的终止比赛 |  |  |
| 17 | 时间一到，未完成比赛的学员，立即终止比赛 |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 说明 | 每节约提前20秒加一分，但总分不超过100分 | 总加分： |  |  |

裁判员：                                 考试时间：                 年    月    日

五、中式烹调

中式烹调竞赛设理论知识、操作技能2个模块。选手的成绩由理论考试成绩和技能比赛成绩两部分组成，理论成绩占总成绩的20%，技能成绩占总成绩的80%。

（一）理论考试

依据国家职业标准（国家职业资格三级）要求命题。

（二）操作技能

包括热菜加工烹制和冷拼制作，热菜、冷拼的成品规格均为10人量。

1、比赛内容

（1）热菜﹕每人现场制作两道，要求选用不同的烹饪方法和味型，色、味、形、质俱佳，讲究营养卫生。

指定原料品种：1个。赛前指定原料和菜品，由选手自备。

自选品种：1个。由选手自备原料或半成品。

两道菜品由选手在现场90分钟内烹制加工成菜。

（2）冷拼：每人现场制作1个艺术拼盘（要求使用12寸以上盘子，适量雕刻和装饰），要求烹制方法和味型多样化，主料5种以上，成品色、味、形、质俱佳，讲究营养卫生。

成品由选手自备原料或半成品，在现场60分钟内切、配、拼制成型、定味。

2、竞赛要求

（1）参赛作品用料不使用国家明令保护的动植物，不使用燕窝、鱼翅、干鲍等稀有高档原料，不违规使用添加剂，突出大众化、普通化、实用化的用料原则。以本地原料为主，突出地方风味特色。

（2）为全面考评技能水平，提高加工操作效率，更好地体现公平，除冷拼原料可熟制、热菜原料因初加工用时较长可用半成品外，选手其他自带原料均不得作任何刀工成形、成熟及调味加工，所有装饰点缀的加工均在场内进行。

（3）热菜、凉菜每一项参赛品种的规格均为以10人量为标准的成品一份。

（三）竞赛物品准备

1、赛场统一提供设备、厨具、常用调辅料；

2、选手自备：刀具、小工具、餐具及特殊调辅料。

（四）选手须知

1、参赛选手须持本人身份证和大赛组委会签发的选手证参加比赛。

2、参赛选手必须按大赛时间提前30分钟到指定地点检录入场，选手自带原料品种、数量及其他物品（包括餐具、口布、工作服等）不能带有酒店标志，并经过大赛检录处检录方可带入比赛场地。

3、比赛期间，参赛选手应严格遵守赛场纪律，不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判人员同意后方可办理。

4、参赛选手自备工作服、工作帽，并在参赛前穿戴好。

5、参赛选手如在比赛规定时间没有完成作品，其所超时间按参赛规定扣分。

6、个人比赛项目（指中餐热菜、冷拼）要求选手自己参赛，不能带助手。

7、比赛期间严禁大声喧哗，接打电话，妨碍其他选手比赛；参赛选手禁止重做或挪用他人已加工好的原料，一旦发生取消比赛资格。

8、选手比赛结束后，应清理好比赛现场卫生，并按要求到指定地点待命，以便大赛专家评判。

9、参赛选手自备使用的盛装器皿（盛器、餐具等）不得在其表面带有任何标志（使用的盘子要在盘底作好记号，以便赛后认领），如出现特殊标记的将取消本菜品的成绩。

（五）评分方法

热菜、冷拼分项：采用操作过程评判和作品质量评判相结合。其中操作过程由前场裁判员对每位选手的整体现场表现进行评判，各自打分，满分为100分。作品质量由后场裁判员对每位选手的作品质量分别进行评判，各自打分，满分为100分。

在计分时去掉一个最高分和一个最低分，取平均，平均分保留小数点后两位。

热菜、冷拼作品成绩分别由操作过程（20%）与作品质量（80%）组成，满分为100分。其中热菜作品质量由规定作品（40%）、自选作品（60%）组成。

操作技能总分由热菜作品（60％）、冷拼作品（40％）组成，满分为100分。

（六）评分标准

中式烹调操作技能比赛热菜评分标准

| 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色 （15分） | 自然清新、色泽纯正、原料安全卫生 | 10 |  |  |
|  | 搭配和谐、光泽悦目 | 5 |  |  |
| 形 （20分） | 操作规范有序、流程合理、快捷利落、做工精美、整齐 | 10 |  |  |
|  | 装配形态饱满、均匀 | 5 |  |  |
|  | 主次分明，主辅料配备合理，刀法妥当，规格整齐，装饰点缀恰当 | 5 |  |  |
| 器 （10分） | 与名称吻合 | 3 |  |  |
|  | 与分量相当、合理 | 4 |  |  |
|  | 与菜品相匹配 | 3 |  |  |
| 香 （10分） | 香味浓郁、嗅感明显 | 10 |  |  |
| 味 （20分） | 浓淡适宜、口味纯正，主味突出，合理运用原料 | 10 |  |  |
|  | 味型分明、调味适当 | 5 |  |  |
|  | 无异味 | 5 |  |  |
| 质 （15分） | 层次清晰，汁芡、火候得当，符合其应有的特点 | 10 |  |  |
|  | 与烹饪特点吻合，质感鲜明 | 5 |  |  |
| 创意 （10分） | 菜品构思新颖，有创新，遵循烹饪原则、符合规定的要求 | 10 |  |  |
| 合 计 | 100 |  |  |

中式烹调操作技能比赛现场操作评分标准

（中餐热菜、中餐凉菜）

| 项目 | 扣分原因 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生规范 （25分） | 工装不洁、不佩带参赛证（10分） |  |  |
|  | 个人卫生不符合行业规范（5分） |  |  |
|  | 操作现场杂乱（5分） |  |  |
|  | 成品使用化学合成色素（5分） |  |  |
| 操作规程（25分） | 不服从现场工作人员的指挥（10分） |  |  |
|  | 原料、工具等物品未按指定位置存放（5分） |  |  |
|  | 操作程序混乱无序（5分） |  |  |
|  | 不能独立完成全部操作过程（5分） |  |  |
| 原料使用 （25分） | 原材料使用不合理（10分） |  |  |
|  | 废弃物处理不妥当（5分） |  |  |
|  | 有严重的浪费现象（10分） |  |  |
| 操作安全 （25分） | 有明显的设备使用安全隐患（10分） |  |  |
|  | 有明显的工具使用安全隐患（5分） |  |  |
|  | 有明显的操作安全隐患（10分） |  |  |
|  | 出现安全事故 一票否决 |  |  |
| 操作时间 扣分 | 每超时1分钟扣3分，以后每超时1分钟扣4分，依次类推 |  |  |
| 具备以下项目之一者，取消其比赛资格。由总裁判长核准并签字。 | （1）使用国家明令保护的动植物原料，使用人工色素和有毒有害物质进行烹饪。 （2）违反规定提前成型、入味、成熟或带成品参赛。 （3）操作过程中不服从赛场操作协调员的安排与协调，使用移动电话。 （4）不服从现场调度指挥或比赛作弊者 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

中式烹调操作技能大赛冷菜评分标准

| 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色 （20分） | 自然清新、色泽纯正、原料安全卫生 | 10 |  |  |
|  | 搭配和谐，光泽悦目 | 10 |  |  |
| 形 （30分） | 操作规范有序、流程合理，快捷利落、做工精美、整齐划一 | 10 |  |  |
|  | 装配拼摆饱满、均匀，形象生动 | 10 |  |  |
|  | 主次分明、主辅料配备合理，刀工精细、规格整齐，装饰点缀恰当 | 10 |  |  |
| 器 （10分） | 与名称吻合 | 3 |  |  |
|  | 与分量相当、合理 | 4 |  |  |
|  | 与菜品相匹配 | 3 |  |  |
| 实用价值 （30分） | 口味纯正，浓淡适宜、主味突出 | 10 |  |  |
|  | 味型分明、调味适当、无异味 | 10 |  |  |
|  | 原料质感层次鲜明，符合应有特点 | 5 |  |  |
|  | 选料与烹饪特点吻合 | 5 |  |  |
| 创意效果 （10分） | 特色突出 | 5 |  |  |
|  | 菜品构思新颖，有创新，遵循烹饪原则，符合规定的要求 | 5 |  |  |
| 合 计 | 100 |  |  |